ガイドチャンネル不要のエネルギー・データ伝送システム

オートグライド 5

イグス（本社ドイツ）は、長いストロークでのエネルギー供給を安全かつ低コストで実現するため、新しいエナジーチェーンシステム「オートグライド5」を開発しました。このシステムは、イントラロジスティクスやクレーンシステムにおける水平走行用で、側面からエナジーチェーンをサポートするガイドチャンネルが不要です。

狭くコンパクトなスペースでのエネルギー・データ伝送、自動倉庫などの高速レーン移動では、バスバーシステムが多く採用されています。しかし主な短所として、メンテナンス費用が高いこと、原則電力の伝送にのみ適用可能、しかも接触不良を回避するための、定期的なクリーニングが必要であることが挙げられます。イグスはケーブルを最高速度4m/s、最長ストローク80mで、ガイドチャンネル無しで安全にガイドする「オートグライド5」を開発しました。オートグライド5は、通路に設置するロープまたはレール上に簡単に取付けが可能です。低価格、メンテナンスフリー、そして従来のガイドチャンネルシステムと比較して、取付け時間が約88％短縮されることが大きな魅力で、バスバーシステムの代替品としてご利用いただけます。

ガイドチャンネル無しでエネルギー・データ伝送を安全にガイド

オートグライド5は、付属の金属製ロープを床面に敷設するだけで取り付けられます。オプションで、樹脂製ロープまたはレールによるガイドも可能です。イグス開発チームが実現した特殊なガイドコンセプトにより、エナジーチェーンはロープ上を安全に走行します。チェーンリンク下側の中央にガイドエレメントが装備されているため、エナジーチェーンは確実にロープ上に留まります。また、耐摩耗性を確保しながら、チェーン上部走行部が下部走行部の上を正確に走行するよう、射出成形された、くし形のオートグライド専用クロスバーが取り付けられているため、ガイドチャンネルは不要です。

静音かつ長寿命でメンテナンスフリー、

イグスは現在、広さ3,800 ㎡の試験施設内で、この新しいエナジーチェーンシステムの耐久性をテストしています。既に、速度2 m/sで63dB(A)の測定値が得られ、オートグライド5の静粛性が実証されています。さらに、オートグライド5はロープが敷いてあるだけなので、床面の手入れが容易であることも利点の1つです。

オートグライド5について詳しくはこちら

https://www.igus.co.jp/info/n20-autoglide

以上

イグス株式会社

〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-2-1　アルカセントラル15階

Tel: 03（5819）2030（代表）

https://www.igus.co.jp

| ＜製品についてのお問い合わせ＞ Tel: 03 (5819) 2500 Fax: 03 (5819) 2055 E-mail: helpdesk@igus.co.jp | ＜プレスリリースについてのお問い合わせ＞ Tel: 03 (5819) 2057 Fax: 03 (5819) 2055 E-mail: aokumura@igus.net |
| --- | --- |

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", “motion plastics”は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex"は、イグス株式会社の登録商標です。